## Slide 1: 2 MCS-51单片机的结构
2.1 MCS-51单片机的组成和结构
单片机是将CPU、RAM、ROM、定时计数器、中断逻辑，以及输入输出（I/O）接口电路等集成在一小块硅片上的单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)。
单片机特点：体积小、可靠性高、性价比高等
应用领域：工业检测与控制、计算机外设、智能仪器仪表、通讯设备、家用电器、机电一体化产品等领域。

## Slide 2: 2.1.1 MCS-51的基本组成
8051单片机在一块芯片中集成了：
＊ 一个8位CPU＊
＊ 256B片内RAM(低128B作数据存储器，高128位包含2l个特殊功能寄存器SFR)
＊ 4KB片内程序存储器ROM。
＊ 4个8位并行I/O接口
＊ l个全双工作串行I/O接口。
＊ 2个16位定时器/计数器T0/Tl。
＊ 为五个中断源配套的两级优先级嵌套的中断结构
＊1个片内时钟振荡器

## Slide 3
CPU
存储器
并
行
I/O
口
串
行
I/O
口
定时器/计数器
中断逻辑
发送数据
接收数据
外部计数脉冲
外部中断源
输
入
输
出
设
备

## Slide 4: 2.1.2 MCS-51单片机引脚及功能
40个引脚双排直插DIP封装,分为4类：电源、时钟、控制和I/O引脚。

## Slide 5
引脚分配

## Slide 6
  （1）电源线 ＋5V供电
  VCC （40）——＋5V
  GND （20）—— 地
2.1.2 MCS-51单片机的引脚与功能
引脚分配
P0
  （2）晶体振荡器信号输入输出
  XTAL2（18）——晶体振荡器信号输出
  XTAL1（19）——晶体振荡器信号输入
  （3）输入/输出线
  P0.0~P0.7 P0口
  P1.0~P1.7 P1口
  P2.0~P2.7 P2口
  P3.0~P3.7 P3口
P1
P2
P3

## Slide 7
  （4）控制信号线
  ALE（30）——地址锁存控制信号 （Address Latch Enable）， ALE用于将地址总线的低八位锁存。该信号频率为晶振频率 的1/6，可作为外部定时或时钟使用。
2.1.2 MCS-51单片机的引脚与功能
引脚分配
  （29）——外部程序存储器读选通信号（ Program Store Enable）
  该信号为低电平时，CPU从外部程序存储器单元读取指令。

## Slide 8
  （31）——内外程序存储器选择控制 （External Access Enable）。
2.1.2 MCS-51单片机的引脚与功能
（4）控制信号线（续）
引脚分配
RESET（9）—— 复位信号。 RESET持续2个机器周期以上的高电平，单片机复位。
  ＝0，CPU对程序存储器的操作仅限于单片机外部程序存储器。
  ＝1， CPU对程序存储器的操作从单片机内部程序存储器开始，并可延伸到单片机的外部程序存储器。

## Slide 9
（5）部分引脚的第二功能(复用，同一个引脚被双重定义)
2.1.2 MCS-51单片机的引脚与功能
T1 定时器1外部计数信号输入
T0 定时器0外部计数信号输入
INT1 外部中断1，输入
INT0 外部中断0，输入
WR 外部数据存储器写选通信号，输出
第二功能
RXD 串行输入
端口引脚
P3.0
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7
RD 外部数据存储器读选通信号，输出
TXD 串行输出
P3.1

## Slide 10
（5）部分引脚的第二功能
  程序存储器固化所需的信号
编程脉冲 ALE/PROG
编程电压 /VPP
  备用电源引入
RESET/VPD： 当电源电压下降到某个给定下限时，备用电源由该引脚向单片机芯片内部RAM供电，以保护内部RAM的内容不丢失。
2.1.2 MCS-51单片机的引脚与功能

## Slide 11
控制器
运算器
特殊功能寄存器
I/O口
I/O口
2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
数据存储器
程序存储器

## Slide 12
（1） 中央处理器（CPU）
CPU由运算器和控制器组成，它是单片机的核心，完成运算和控制操作。
2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
1） 运算器
  组成：算术逻辑运算器ALU，算术累加器ACC，寄存器B，暂存器TMP1，暂存器TMP2，布尔累加器Cy等。
  功能：进行移位、算术运算和逻辑运算；MCS-51运算器
  还包含有一个布尔（位）处理器，用来处理位操作。

## Slide 13
1.1）累加器A（ACC）（8位）
功能：暂存操作数及保存运算结果；
A是MCS-51单片机中最繁忙的寄存器；
1.2）寄存器B（8位）
功能：用于乘法、除法运算，对于其它指令可作为一个寄存器使用；
1.3 ）程序状态字寄存器PSW（8位）
功能：存放累加器A在运算过程标志位（P-奇偶标志，OV-溢出标志，AC-半进位标志，Cy-进位标志）的状态；RS0、RS1指出CPU所使用的当前工作寄存器组。
2.1.3 MCS-51单片机的内部结构

## Slide 14
CY
AC
F0
RS0
OV
P
RS1
PSW.7
PSW.0
CY (PSW.7) 进位/借位标志位(Carry)。
若ACC在运算过程中发生了进位或借位，则CY=1；否则=0。它也是布尔处理器的位累加器，可用于布尔操作。
AC(PSW.6)半进位/借位标志位(Attached Carry)。
若AC在运算过程中，D3位向D4位发生了进位或借位，则AC=1,否则=0。
F0 (PSW.5) ——用户标志位(Flag 0: user definable flag)。
PSW.6
PSW.5
2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
PSW
程序状态字寄存器

## Slide 15
2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
PSW.7
PSW.0
RS1(PSW.4)、RS0(PSW.3)工作寄存器组选择位(Register Selection)。
RS1，RS0 = 0 1 则选择了工作寄存器组 1 区R0～R7分别代表08H ～0FH单元。
RS1，RS0 = 1 0 则选择了工作寄存器组 2 区 R0～R7分别代表10H ～17H单元。
RS1，RS0 = 1 1 则选择了工作寄存器组 3 区R0～R7分别代表18H ～1FH单元。
CY
AC
F0
RS0
OV
P
RS1
PSW.4 PSW.3
RS1，RS0 = 0 0 则选择了工作寄存器组 0 区R0～R7分别代表00H ～07H单元。
PSW
程序状态字寄存器

## Slide 16
CY
AC
F0
RS0
OV
P
RS1
PSW.7
PSW.0
OV (PSW.2)溢出标志位(Overflow)。
OV=1时特指累加器在进行带符号数(-128—+127)运算时出错（超出范围）；OV=0时未出错。
PSW.1 未定义(Reserved)。
P (PSW.0)奇偶标志位(Parity Bit)。
P=1表示累加器ACC中“1”的个数为奇数
P=0表示累加器ACC中“1”的个数为偶数
CPU随时监视着ACC中的“1”的个数,并反映在PSW中
PSW.2
PSW.1
2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
PSW
AC, Cy, OV, P通常在有A累加器参与运算的情况下改变，它们反映A累加器参与运算后的状态变化。
程序状态字寄存器

## Slide 17
      1.4）布尔处理器Cy
      实现各种位逻辑运算和传送；MCS-51具有一个位寻址空间。
1.5） TMP1和TMP2为8位暂存寄存器
存放参与预算的操作数。
2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
MCS-51单片机仅能实现两个8位二进制数的算术和逻辑运算！

## Slide 18
组成： 定时与控制部件，复位电路，程序计数器（PC），指令寄存器、指令译码器，数据指针（DPTR），堆栈指针（SP）等
  作用：产生计算机所需的时序，控制程序自动执行。
CPU
程序存储器
指令寄存器
外RAM,
EPROM,
外I/O
指令译码器
控制单片机各部分的运行,
产生ALE，PSEN, RD/WR
2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
CPU执行指令
2). 控制器

## Slide 19
控制器示意图

## Slide 20
  2.1）程序计数器PC（16位）
程序计数器PC用来存放即要执行的指令地址，共16位，低8位经P0 口输出，高8位经P2口输出。
CPU每取一次机器码，PC内容自动加一， CPU执行一条指令，PC内容自动增加该指令的长度。CPU复位后，PC内容为0000H，它标志着程序从头开始执行。
PC的内容变化决定程序的流向。
  2.2）指令寄存器（8位） 指令寄存器中存放将要执行的指令代码，通过指令译码器，将指令代码转化为电信号——控制信号ALE等。
2.1.3 MCS-51单片机的内部结构

## Slide 21: 2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
  2.3）数据指针DPTR（16位）
  用于访问外部RAM或外部I/O口，提供十六位地址。也用于程序存储器的查表和程序散转指令，作为基地址寄存器，提供十六位基地址。
  2.4）堆栈指针寄存器SP（8位）
  用于管理对栈，指出栈顶位置。 MCS-51单片机复位后, (SP)=07H

## Slide 22: 2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
（2）存储器
1） 内部数据存储器
单片机的内部数据存储器由RAM地址寄存器、地址译码器以及128个单元的RAM构成，用于存放可读写的数据。
2）内部程序存储器
MCS-51系列单片机（8031除外）的内部程序存储器由程序地址寄存器、地址译码器以及4K（4096）个单元的ROM构成，用于存放程序的机器代码和常数。
3） 特殊功能寄存器（Special Function Register，SFR）
MCS-51系列单片机有21个可以寻址的特殊功能寄存器，包括单片机内的I/O口、串行口、定时/计数器、中断系统等相关的数据寄存器（或缓冲器）以及控制寄存器和状态寄存器，用于存放相应功能部件的控制命令、状态和数据。

## Slide 23
存储器示意图
I/O口
特殊功能寄存器
数据存储器
程序存储器

## Slide 24: 2.1.3 MCS-51单片机的内部结构
（3）并行口（Parallel Port）
有4个并行的I/O口：P0、P1、P2、P3，每根口线都可独立地用作输入或输出。
（4）串行口（Serial Port）
有1个全双工的串行口，用于串行通信。串行口由发送缓冲器SBUF、接收缓冲器SBUF、移位寄存器和串行口控制逻辑等部分组成。
（5） 定时/计数器（Timer/Counter）
有2个16位的定时/计数器T0和T1，T0由TH0和TL0构成，T1由TH1和TL1构成，定时/计数器方式寄存器TMOD选择定时/计数器的工作模式和方式，定时/计数器控制寄存器TCON控制T0和T1的启动和停止，同时反映T0和T1的溢出状态。
（6）中断系统（Interrupt System）
有5个中断源，分别为2个外部中断、2个定时/计数器溢出产生的中断、1个串行口接收/发送产生的中断，提供2个中断优先级。

## Slide 25
输入输出口
输入输出口

## Slide 26: 2.2 MCS－51单片机的存储器
MCS-51单片机的程序存储器和数据存储器分开设置，地址空间相互独立。MCS－51存储器地址空间可分为以下5类：
（1）程序存储器，最大空间64K；
（2）片内数据存储器，128个单元；
（3）特殊功能寄存器，共21个；
（4）位寻址空间，211位；
（5）外部数据存储器，最大空间64K。
这些资源与单片机应用的关系密切，下面我们介绍上述5类存储空间的功能。

## Slide 27: 2.2.1 程序存储器
程序存储器用来存放程序和常数，最大寻址空间64K单元。MCS－51系列产品按程序存储器配置类型分为3类：
8051芯片含有4K个单元的ROM；
8751芯片含有4K个单元的EPROM；
8031中无程序存储器，需要扩展程序存储器。
在实际应用中，用户既可使用芯片内部的程序存储器，也可以使用芯片外部的程序存储器，但最大空间为64K，程序存储器的地址空间构成与引脚的 接法有关。

## Slide 28: 2.2.1 程序存储器
（1）芯片内部含有程序存储器的单片机（ 8051/8751 ）
当 =1（接高电平）时，8051/8751的程序存储器结构如图：
程序存储器结构
程序存储器连接电路

## Slide 29
2.2.1 程序存储器
（1）芯片内部含有程序存储器的单片机（8051/8751）
当 =0（接低电平）时，8051/8751的程序存储器结构如图：
程序存储器结构
程序存储器连接电路

## Slide 30
2.2.1 程序存储器
（1）芯片内部不含有程序存储器的单片机（ 8031 ）
必须接地，8031的程序存储器结构如图：
程序存储器结构
不论哪一种MCS-51单片机，如果 接地，其内部的程序存储器将被CPU忽略。
程序存储器连接电路
8031
此种方式在实际应用中已不采用。

## Slide 31: 2.2.1 程序存储器
在单片机的程序存储器中，有5个特殊的单元地址被定义为中断入口地址：
外部中断0入口地址：0003H
外部中断1入口地址：0013H
定时/计数器T0入口地址：000BH
定时/计数器T1入口地址：001BH
串行口中断入口地址：0023H
中断入口地址映射

## Slide 32
Vcc
R
MCS-51
0000
0FFF
1000
FFFF
内部
外部
2.2.1 程序存储器（总结）

## Slide 33
MCS-51
内部
外部
0000
FFFF
2.2.1 程序存储器（总结）

## Slide 34: 2.2.2 片内数据存储器
MCS-51单片机的片内RAM按照功能可分为3个区域：
00~1FH：32个单元为工作寄存器区
20~2FH：16个单元为位寻址区
30~7FH：80个单元为数据缓冲区
片内RAM分区示意图
工作寄存器区
位寻址区
数据缓冲区

## Slide 35: 2.2.2 片内数据存储器
（1）工作寄存器区（Register Bank）（00-1FH）
工作寄存器组分区
工作寄存器区也称为通用寄存器区。工作寄存器区包含4个工作寄存器组，每个工作寄存器组中包含8个工作寄存器R0~R7。
Bank0
Bank1
Bank2
Bank3
BANK0（00~07H）
BANK1（08~0FH）
BANK2（10~17H）
BANK3（18~1FH）

## Slide 36: 2.2.2 片内数据存储器
表2.1 工作寄存器组的工作寄存器R0~R7与内RAM单元的对应关系
PSW.4 (RS1) | PSW.3 (RS0) | 寄存器区 | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7
0 | 0 | BANK0 | 00H | 01H | 02H | 03H | 04H | 05H | 06H | 07H
0 | 1 | BANK1 | 08H | 09H | 0AH | 0BH | 0CH | 0DH | 0EH | 0FH
1 | 0 | BANK2 | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H
1 | 1 | BANK3 | 18H | 19H | 1AH | 1BH | 1CH | 1DH | 1EH | 1FH

## Slide 37: 2.2.2 片内数据存储器
（2）位寻址区（Bit Addressable Area）（20~2FH）
MCS-51单片机的片内RAM中， 20~2FH单元被开辟为位寻址区；
这些单元的每一位都具有一个自己的位地址，共168＝128位。
位寻址区位地址范围为00~7FH，CPU可以对每一位直接操作。
1
1
0
0
0
1
0
1
28H
40H
41H
42H
43H
44H
45H
46H
47H
单元地址
位地址

## Slide 38: 2.2.2 片内数据存储器
单元地址
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
2C
67
66
65
64
63
62
61
60
2B
5F
5E
5D
5C
5B
5A
59
58
2A
57
56
55
54
53
52
51
50
29
4F
4E
4D
4C
4B
4A
49
48
28
47
46
45
44
43
42
41
40
27
3F
3E
3D
3C
3B
3A
39
38
26
37
36
35
34
33
32
31
30
25
2F
2E
2D
2C
2B
2A
29
28
24
27
26
25
24
23
22
21
20
23
1F
1E
1D
1C
1B
1A
19
18
22
17
16
15
14
13
12
11
10
21
0F
0E
0D
0C
0B
0A
09
08
2D
6F
6E
6D
6C
6B
6A
69
68
20
07
06
05
04
03
02
01
00
2E
77
76
75
74
73
72
71
70
2F
7F
7E
7D
7C
7B
7A
79
78
内部RAM中20~2FH的位地址映射

## Slide 39: 2.2.2 片内数据存储器
  20~2F单元的位地址区的使用：
（I）在片内RAM中只有20～2FH单元的位能够进行位操作，我们经常表示为20H.0，它与位地址00H是等价的。
（II）位寻址区16个单元也可以按单元访问，所以，当位寻址区16个单元的128位未完全使用时，其剩余单元也可作为RAM单元使用。

## Slide 40: 2.2.2 片内数据存储器
（3） 数据缓冲区（Data Buffer Area）（30~7FH）
1）数据缓冲区的作用
作为数据缓冲、数据暂存、作为堆栈区使用；
这些单元只能按单元访问。
2）堆栈
堆栈是为了保护CPU执行程序的现场，在存储器中开辟了一个“先进后出”（后进先出）的区域；
堆栈的操作：入栈，出栈；操作规则：先进后出；
堆栈由堆栈指针SP管理，它始终指向栈顶位置，一般情况下，将堆栈设在30H单元之后。程序设计时，最好设在片内RAM的末端，如 MOV SP, #60H, 以避免堆栈向上生成时覆盖所存储的数据。

## Slide 41
堆栈指针SP
宽度：8位
功能：用来指定堆栈的栈顶位置，初值为07H。它是加1计数.（向上生长）
堆栈中数据存取按先进后出、后进先出的原则。用PUSH和POP指令操作

## Slide 42
堆栈的功能主要有以下三点：
① 保护断点。
② 保护现场。
③ 用于数据的临时存放。

## Slide 43: 2.2.3 特殊功能寄存器（SFR）
      MCS-51芯片内部有21个可寻址的SFR（具有地址），它们离散的分布在片内RAM 80H～FFH范围内，并与内RAM统一编址。
      MCS-51芯片内部还有1个不可寻址的SFR——程序计数器PC。
      CPU对可寻址的SFR只能采用直接寻址方式，即按单元地址访问的模式；
      可寻址的SFR中部分SFR （单元地址能够被8整除）具有位寻址功能。

## Slide 44: 2.2.3 特殊功能寄存器
单片机的特殊功能寄存器（SFR）及其单元地址
SFR符号
SFR名称
SFR对应单元
ACC
累加器
E0H
B
B寄存器
F0H
PSW
程序状态字寄存器
D0H
DPTR
数据指针
83H /82H
SP
堆栈指针
81H
P0
P0口
80H
P1
P1口
90H
P2
P2口
A0H
P3
P3口
B0H
IP
中断优先级
B8H
IE
中断允许控制
A8H
SFR符号
SFR名称
SFR对应单元
TMOD
Timer工作方式
89H
TCON
Timer控制寄存器
88H
TH0
T0计数寄存器(H)
8CH
TL0
T0计数寄存器(L)
8AH
TH1
T1计数寄存器(H)
8DH
TL1
T1计数寄存器(L)
8BH
SCON
串行口控制寄存器
98H
SBUF
串行口缓冲器
99H
PCON
电源控制寄存器
87H
CPU相关
I/O相关
中断相关
定时器/计数器相关
串口相关

## Slide 45: 2.2.3 特殊功能寄存器
  特殊功能寄存器（SFR）的位地址空间
  凡是SFR的地址能被8整除的SFR（单元地址的末位是0或8）都具有位寻址功能，MCS-51单片机共有11个SFR具有位寻址功能，这些寄存器（单元）的每一位都有一个位地址。位地址空间：80~FFH。
  特殊功能寄存器（SFR）的位地址空间的特点：
  （1）SFR对应的单元地址为该SFR最低位的位地址。
  （2）SFR的位寻址区地址是不连续的。

## Slide 46: 2.2.3 特殊功能寄存器
  SFR位寻址空间地址映射
SFR
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
ACC
E7
E6
E5
E4
E3
E2
E1
E0
B
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F0
单元地址
PSW
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
IP
BF
BE
BD
BC
BB
BA
B9
B8
B8
P3
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
B0
IE
AF
AE
AD
AC
AB
AA
A9
A8
A8
P2
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
A0
SCON
9F
9E
9D
9C
9B
9A
99
98
98
P1
97
96
95
94
93
92
91
90
TCON
8F
8E
8D
8C
8B
8A
89
88
P0
87
86
85
84
83
82
81
80
90
88
80
D0
E0
F0
Cy
AC
F0
RS1
RS0
OV
—
P
—
—
—
PS
PT1
PX1
PT0
PX0
P3.7
P3.6
P3.5
P3.4
P3.3
P3.2
P3.1
P3.0
EA
—
—
ES
ET1
EX1
ET0
EX0
P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
SM0
SM1
SM2
REN
TB8
RB8
TI
RI
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IT0
IE0

## Slide 47: 2.2.3 特殊功能寄存器
  MCS-51单片机SFR的使用：
  （1）对于SFR以单元形式访问时，只能采用直接寻址方式。 如：
MOV SBUF, A
MOV 99H, A
二者是等价的。
（2）对于80～FFH区间未定义的单元，用户不得使用。同样，对于未定义位地址所对应的位操作也是无效的。
（3）在编程时，最好不要采用SFR作为中间寄存器暂存中间结果。因为复位时，多数SFR被清0.

## Slide 48: 2.2.4 MCS-51单片机的位寻址空间
MCS-51单片机的位寻址空间由两部分组成，位地址范围为00 ～ FFH。
MCS-51
位寻址空间
片内RAM中20-2FH单元的128位，
占用位地址范围： 00～7FH；
地址能被8整除的SFR具有位寻址功能，
占用位地址范围：80～FFH

## Slide 49: 2.2.5 外部数据存储器
MCS—51系列单片机的外部数据存储器是一个独立的物理空间，外部数据存储器和外部I/O口共同占用这个空间，最大可以扩展到64K，地址范围为：0000H~FFFFH。外部数据存储器一般由静态RAM构成，简称外部RAM。
（1）外部RAM和外部I/O口与单片机的连接
外部RAM和外部I/O口结构映射

## Slide 50
1）单片机I/O的作用
单片机芯片上的输入输出口有4个，P0，P1，P2和P3。它们的作用与单片机是否扩展有较大关系：
（1）8051/8751不进行存储器和I/O口扩展时
P0：I/O口；
P1：I/O口；
P2：I/O口；
P3：I/O口，也可以作为第二功能使用；当P3口某些引脚作为第二功能使用时，不可再作为I/O口线使用。如 P3.0和P3.1作为RXD和TXD时，不可再作为I/O口线使用。
2.3 MCS-51单片机的I/O口

## Slide 51
  2.1）P0.0~P0.7：双向I/O （内置场效应管上拉）
访问外部程序存储器时分时作为双向8位数据口和输出低8位地址复用口；不接外部程序存储器时可作为8位准双向I/O口使用。
引脚P0.X
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚
读锁存器
写锁存器
内部总线
地址/数据
控制
3
4
Vcc
2.3 MCS-51单片机的I/O口
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 52
2.3 MCS-51单片机的I/O口
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 =1
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
地址/数据
控制
引脚P0.X
3
4
控制=0 时，此脚作输入口（事先必须对它写“1”）
0
0
1
0
0
截止
截止
=0
Vcc
  （1）P0.0~P0.7做输入口，事先必须先写1，然后再读引脚的状态。
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 53
2.3 MCS-51单片机的I/O口
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 =0
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
地址/数据
控制
引脚P0.X
3
4
控制=0 时，此脚作输出口（外接上拉电阻）
0
0
1
0
0
截止
截止
=0
Vcc
  （2）P0.0~P0.7作为输出口，引脚应外接上拉电阻。
2）单片机I/O的工作原理
Vcc
R(外接)
输出=1

## Slide 54
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 =0
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
地址/数据
控制=1
引脚P0.X
3
4
控制=1时，此脚作地址/数据复用口：（1）输出地址/数据 =0 时
1
0
1
1
=0
导通
截止
=0
Vcc
（3）P0.0~P0.7作为双向8位数据口和输出低8位地址复用口
【 输出0】
2.3 MCS-51单片机的I/O口
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 55: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
（4）P0.0—P0.7作为双向8位数据口和输出低8位地址复用口
【输出1】
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 =0
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
引脚P0.X
3
4
控制=1时，此脚作地址/数据复用口：（2）输出地址/数据 =1 时
1
1
0
0
=1
截止
导通
=1
地址/数据
控制=1
Vcc
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 56: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
2.2）P2.0—P2.7: 双向I/O （内置了上拉电阻）
外部程序存储器时输出高8位地址；不接外部程序存储器时可作为8位准双向I/O口使用。
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚
读锁存器
写锁存器
内部总线
地址高8位
控制
引脚 P2.X
3
内部上拉电阻
Vcc
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 57: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
（1）P2.0—P2.7作为8位准双向I/O口使用【输出】。
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 =1
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
地址高8位
控制
引脚P2.X
控制=0时，此脚作通用输出口： 输出=1时
1
1
0
截止
3
内部上拉电阻
1
1
Vcc
=1
=0
2.1）单片机I/O的工作原理

## Slide 58: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 =1
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
地址高8位
控制
引脚P2.X
控制=0时，先写1，此脚作通用输入口
1
0
截止
3
内部上拉电阻
1
1
Vcc
=0
2）单片机I/O的工作原理
（2）P2.0—P2.7作为8位准双向I/O口使用【输入】。

## Slide 59: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 =0
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
地址高8位
控制=1
引脚P2.X
0
1
导通
3
内部上拉电阻
0
=0
=0
控制=1 时，此脚作高8位地址A8—A15输出口：当输出 =0 时
2）单片机I/O的工作原理
（3）P2.0—P2.7作为高八位地址总线【输出地址】。
Vcc

## Slide 60: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
2.3）P3.0—P3.7: 双功能口（内置了上拉电阻）
具有特定的第二功能。在不使用它的第二功能时它就是普通的通用准双向I/O口。
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚
读锁存器
写锁存器
内部总线
第二功能输出
引脚 P3.X
3
内部上拉电阻
Vcc
第二功能输入
4
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 61: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
（1）P3.0—P3.7作为第二功能【输出RD/RW/TXD】。
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
第二功能输出
（WR，RD，TxD）
引脚 P3.X
3
内部上拉电阻
Vcc
4
第二功能输出时，内部自动 D=1
1
1
1
反相器
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 62: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚=0
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
第二个能输出此端自动＝1
引脚 P3.X
3
内部上拉电阻
Vcc
第二功能输入（RxD/T0/T1/INT0/INT1）
4
第二功能输入时，信号经缓冲器4 直接进入内总线
1
1
1
0
截止
（2）P3.0—P3.7作为第二功能【输入RXD/T0/INT0】。
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 63: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
（3）P3.0—P3.7作为通用I/O口【输入】。
2）单片机I/O的工作原理
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚=1
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
引脚 P3.X
3
内部上拉电阻
Vcc
第二功能输入
4
先写1，再读引脚
1
1
1
0
截止
第二个能输出此端自动＝1

## Slide 64: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
（4）P3.0—P3.7作为通用I/O口【输出】。
2）单片机I/O的工作原理
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 = 0
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
引脚 P3.X
3
内部上拉电阻
Vcc
第二功能输入
4
输出1的操作
1
1
1
0
截止
1
第二个能输出此端自动＝1
输出1

## Slide 65: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
2.4） P1.0—P1.7: 准双向I/O口（内置了上拉电阻）
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚=0
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
Vcc
引脚P1.X
内部上拉电阻
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 66: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
（1）P1.0—P1.7作为输出口【输出1】
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚=0
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
Vcc
引脚P1.X
内部上拉电阻
输出数据 = 1 时
1
1
0
截止
=1
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 67: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚=0
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
Vcc
引脚P1.X
内部上拉电阻
输出数据 = 0 时
0
0
1
=0
导通
（2）P1.0—P1.7作为输出口【输出0】
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 68: 2.3 MCS-51单片机的I/O口
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 =1
读锁存器=0
写锁存器
内部总线
Vcc
引脚P1.X
内部上拉电阻
输入数据时，要先对其写“1”
1
1
0
截止
（3）P1.0—P1.7作为输入口
2）单片机I/O的工作原理

## Slide 69
2.3 MCS-51单片机的I/O口
2
1
D
Q
CK
/Q
读引脚 =0
读锁存器
写锁存器
内部总线
Vcc
引脚P1.X
内部上拉电阻
2.5）读单片机I/O口寄存器（以P1口为例）
2）单片机I/O的工作原理
=1

## Slide 70
  （1）驱动能力：
P0：双向，8个TTL
P1、 P2和 P3：准双向，4个TTL
（2）作为输入口使用，必须先写1，再读引脚状态。
（3）由于P0口为内置场效应管上拉，作为输出口时，上拉的场效应截止，输出引脚与电源Vcc之间呈现开路状态，因此，为了保证输出口能够输出标准的高低电平，其输出引脚应上拉电阻。
2.3 MCS-51单片机的I/O口
3）单片机I/O的使用

## Slide 71: 2.4 MCS-51单片机的时钟电路与时序
2.4.1 MCS-51单片机的时钟电路
  时钟电路用来产生CPU工作所需的时钟控制信号。时钟的频率直接影响单片机的速度，时钟电路的质量直接影响单片机系统的稳定性。
  时钟电路的设计形式：内部方式和外部方式
    1）内部方式：
  原理：借助于单片机内
  部电路（反相放大器）外接
  晶体振荡器和微调电容构成
  自激振荡器，提供时钟信号。
  OSC：1.2M～12MHz
  C1、C2：5~30pF
内部方式
XTAL2
XTAL1
8051
C1
C2
OSC

## Slide 72: 2.4.1 MCS-51单片机的时钟电路
XTAL1
XTAL2
外部
振荡源
外部方式
8051
VCC
R
    2）外部方式
  直接使用外部振荡脉冲信号。（常用于多CPU系统，以保持各个CPU同步工作）外部振荡脉冲信号为满足一定的幅宽的方波，频率不大于12MHz。

## Slide 73
在计算机中，一条指令可分解为若干个基本的微操作，这些微操作所对应的脉冲信号在时间上有严格的先后次序，即为计算机的时序。
（1）机器周期与指令周期
与时序有关的周期：时钟周期、机器周期、指令周期。
振荡周期(T)为晶体振荡器（晶振）的振荡周期
2.4.2 MCS-51单片机的时序
  机器周期(TM) : CPU完成一个基本操作所用的时间。
  MCS-51单片机的1个机器周期包含12个振荡周期
  指令周期（TI）：执行一条指令所用的时间；
MCS-51：1TI = 1～ 4 TM

## Slide 74: 2.4.2 MCS-51单片机的时序
MCS-51单片机的机器周期(TM)
状态
P1相
P2相
TM
TM

## Slide 75: 2.4.2 MCS-51单片机的时序
2） 典型指令的时序
04
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
程序存储器
2000H
2002H
2003H
2004H
2005H
2006H
2007H
2001H
INC A
的机器码
P1相
P2相
读机器码
读下一个机器码,丢弃
CPU执行指令 I NC A
(PC)加1
(PC)不加1
（1）单字节单周期指令

## Slide 76
（2）双字节单周期指令
2.4.2 MCS-51单片机的时序
24
50
XX
XX
XX
XX
XX
XX
程序存储器
2000H
2002H
2003H
2004H
2005H
2006H
2007H
2001H
读机器码 24
读机器码 50
CPU执行指令 ADD A, #50H
(PC)加1
(PC)加1
(PC)加1
2） 典型指令的时序
读下一个指令的机器码

## Slide 77
（3）单字节双周期指令
2.4.2 MCS-51单片机的时序
程序存储器
A3
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
2000H
2002H
2003H
2004H
2005H
2006H
2007H
2001H
CPU执行指令INC DPTR
读操作码 A3
读下一个操作码,丢弃
读下一个操作码,丢弃
读下一个操作码,丢弃
(PC)加1
(PC)不加1
(PC)不加1
(PC)不加1
2） 典型指令的时序

## Slide 78: 2.4.2 MCS-51单片机的时序
（4）单片机访问外部数据存储器指令的时序
CPU执行访问外部数据存储器指令的时序
2） 典型指令的时序

## Slide 79: 2.5 MCS-51单片机的复位电路
2.5.1单片机复位及复位状态
复位是单片机的一个重要的工作状态。在单片机开始工作时需要上电复位、在运行过程中发生了故障或意外情况需要强制复位等。
复位目的是使单片机或系统中的其它部件处于某种确定的初始状态。
MCS-51单片机复位的条件：
在振荡器运行的情况下，在RESET引脚上保持2个以上机器周期（24个振荡周期）的高电平，就可以使单片机可靠地复位。

## Slide 80: 2.5 MCS-51单片机的复位电路
特殊功能寄存器及其复位时的内容
寄存器 | 内容 | 备注 | 寄存器 | 内容 | 备注
PC | 0000H | CPU从0单元执行程序 | TH1 | 00H | 清0
DPTR | 0000H | 清0 | TL1 | 00H | 清0，定时器/计数器T1的初值为0
ACC | 00H | 清0 | TCON | 00H | 关闭T0、T1
B | 00H | 清0 | TMOD | 00H | T0、T1为定时模式方式0、非门控方式
SP | 07H | 堆栈从08H单元开始 | IP | XXX00000B | 全部中断为低优先级
PSW | 00H | 当前工作寄存器区BANK0 | IE | 0XX00000B | 禁止所有中断
P0~P3 | FFH | 引脚输出全为1，可直接作为输入口使用 | SBUF | 不确定 | 随机数
TH0 | 00H | 清0 | SCON | 00H | 方式0、禁止接收
TL0 | 00H | 清0，定时器/计数器T0的初值为0 | PCON | 0XXXXXXXB | 清0/通信波特率不加倍
CPU
I/0
定时器/计数器
定时器/计数器
中断系统
串行口

## Slide 81: 2.5 MCS-51单片机的复位电路
  （1）复位对片内RAM（00～7FH）的影响:
  在单片机工作过程中CPU复位时，不会影响MCS-51片内RAM（00～7FH）的状态。
  存储在位寻址区20～2FH的标志位状态不变，但是，R0~R7的内容不一定是复位以前的R0~R7，因为PSW被清0了，此时R0~R7代表的是00～07的内容。
  （2） 复位对SFR（80～FFH）的影响:
  单片机工作过程中CPU复位时，大多数SFR被清0，程序设计时必须注意。
单片机工作过程复位对片内RAM和SFR的影响：

## Slide 82: 2.5 MCS-51单片机的复位电路
MCS－51系列单片机的复位是由外部的复位电路实现的。
在实际应用中，单片机通常采用2种形式的复位电路：上电自动复位电路和按钮开关复位电路。
设计要求：在RESET（RST）端维持1～10ms的高电平。
2.5.1单片机复位及复位状态
上电自动复位电路
按钮开关及上电自动复位电路